Примерный алгоритм для выполнения периодических работ и операций

по предупреждению несчастных случаев на производстве

| № п/п | Перечень периодических работ и операций | Место выполнения | Кто выполняет | Как должна выполняться работа | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы и операции, проводимые ежедневно |
| 1 | Проведение ежедневного контроля за состоянием охраны труда: - состояние рабочих мест, проходов, переходов, проездов; - безопасность технологического оборудования, оснастки и инструмента, грузоподъемных и транспортных средств; - исправность вентиляционных систем и установок; - наличие инструкций по охране труда и соблюдение их работниками; - наличие и правильное использование средств индивидуальной защиты; - выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущими проверками; соблюдение работниками требований безопасности при выполнении работ, в том числе: - при работе в электроустановках; - при работе с вредными и пожароопасными веществами и материалами; - при транспортировании, складировании заготовок и готовой продукции. | Производственные участки предприятия | Мастера, общественные инспекторы профсоюза по охране труда (уполномоченные лица по охране труда работников) | Регистрация недостатков в журнале ежедневного контроля, принятие мер по их устранению. Передача информации главному инженеру. | Служба охраны труда. Общественные инспекторы профсоюза по охране труда(уполномоченные лица по охране труда работников), лица, осуществляющие ежемесячный и ежеквартальный контроль. |
| 2 | Контроль за противопожарным состоянием объектов предприятия | Производственные участки. | Мастера, механики участков. Начальники цехов. | Ежедневно должны проверяться места проведения огневых работ и укомплектованность исправными первичными средствами пожаротушения. | Инженер по пожарной безопасности. При необходимости составляется предписание с конкретными сроками устранения недостатков. |
| 3 | Организация ухода за средствами индивидуальной защиты (оборудование мест их хранения, ремонта, испытания, сушки, стирки, химчистки спецодежды, чистки обуви и т.д.) | Гардеробные, оборудованные места для чистки обуви, прачечная, места ремонта и испытания средств индивидуальной защиты | Заведующий хозяйством, мастера, механики участков | Средства индивидуальной защиты должны быть исправны, храниться в предназначенных для этого местах, своевременно проходить испытание и очистку от загрязнений | Служба охраны труда. Общественные инспекторы профсоюза по охране труда(уполномоченные лица по охране труда работников). |
| 4 | Контрольный осмотр грузоподъемных механизмов и грузозахватных приспособлений (кран-балок, электротельферов, подъемников, домкратов, строп, пневмоинструмента и т.п.) | Производственные участки предприятия | Главный механик, механики | Грузоподъемные Механизмы и приспособления должны быть исправны в соответствии с установленными Правилами по обеспечению безопасности грузоподъемных кранов. При наличии неисправностей работа должна быть запрещена | Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары. Служба охраны труда. При необходимости составляется предписание с конкретными сроками устранения недостатков |
| 5 | Контрольный осмотр электрогазосварочных агрегатов, ручного переносного электроинструмента, пневматического инструмента и переносных светильников | Производственные участки предприятия. Инструментальная кладовая | Электротехнический персонал, механики | Электрогазосварочная аппаратура, инструмент и светильники должны быть комплектны и исправны. При наличии неисправностей работа должна быть запрещена | Главный энергетик. Главный механик. Служба охраны труда. При необходимости составляется предписание с конкретными сроками устранения недостатков |
| 6 | Контрольный осмотр станочного оборудования и инструмента | Производственные участки предприятия. | Мастера, механики участков | Станки и инструмент должны быть исправными. При наличии неисправностей работа должна быть запрещена и к работе на таком оборудовании работники не допускаются. | Главный механик. Начальники цехов, участков. Служба охраны труда. |
| Работы и операции, проводимые еженедельно |
| 7 | Контрольная проверка состояния эксплуатируемых транспортных средств (авто- и электропогрузчиков, тракторов, автотранспорта, электрокаров и грузовых тепежек) | Транспортный цех, участок, автоколонна | Начальники цехов, участков, колонн. Лица, ответственные за: - выпуск на линию в исправном состоянии напольного безрельсового транспорта; - своевременный осмотр и ремонт напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек | При наличии неисправностей эксплуатация транспортных средств должна быть запрещена. Передача информации главному инженеру | Служба охраны труда. Инженер по безопасности движения. Лица, ответственные за: - исправное состояние и безопасную эксплуатациюавтотранспорта; - безопасную эксплуатацию напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек. При необходимости составляется предписание с конкретными сроками устранения недостатков. |
| 8 | Проверка соблюдения работающими требований по охране труда и пожарной безопасности | Производственные участки предприятия | Начальники цехов, участков | Принятие мер по устранению недостатков, при необходимости проведение внепланового инструктажа по охране труда | Служба охраны труда. При необходимости издается приказ о привлечении к ответственности виновных лиц |
| 9 | Проверка своевременности и качества проведения инструктажей по охране труда и пожарной безопасности | Производственные участки предприятия | Начальники цехов, служба охраны труда, инженер по пожарной безопасности | Лица, не прошедшие инструктаж по охране труда, отстраняются от работы | Служба охраны труда. Инженер по пожарной безопасности. При необходимости издается приказ о привлечении к ответственности виновных лиц |
| 10 | Проверка исправности технологического оборудования. Выполнение графиков планово-предупредительного ремонта оборудования | Производственные участки предприятия | Начальники цехов, главный технолог | Технологическое оборудование должно быть исправно, планово-предупредительные ремонты должны выполняться своевременно и качественно | Служба охраны труда. При необходимости издается приказ о привлечении к ответственности виновных лиц |
| 11 | Контрольный осмотр грузоподъемных механизмов и грузозахватных приспособлений и предохранительных поясов (кран-балок, электротельферов, подъемников, домкратов, строп и т.п.) | Производственные участки предприятия | Главный механик. Начальники цехов. | Грузоподъемные механизмы и приспособления должны быть исправны в соответствии с установленными Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. При наличии неисправностей работа должна быть прекращена. | Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары. При необходимости издается приказ о привлечении к ответственности виновных лиц за нарушение требований по охране труда |
| 12 | Контрольный осмотр оборудования приточно-вытяжной вентиляции на рабочих местах электрогазосварщиков и т.п. | Производственные участки предприятия | Главный механик. Главный энергетик | Приточно-вытяжная вентиляция должна быть в исправном состоянии. При появлении неисправности работа должна быть прекращена. | Служба охраны труда. |
| 13 | Контрольный осмотр кузнечно-прессового оборудования и инструмента | Производственные участки предприятия | Главный механик. Главный энергетик | Молоты и прессы должны быть исправны и обеспечивать безопасные условия труда | Служба охраны труда. |
| Работы и операции, проводимые ежемесячно |
| 14 | Проведение ежемесячного контроля за состоянием охраны труда: - организация и результаты проведение ежедневного контроля; - выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения всех видов контроля, а также мероприятий, предусмотренных коллективным договором, соглашением, планом мероприятий по охране труда; - выполнение приказов и распоряжений руководителя организации, результатов рассмотрения рекомендаций общественных инспекторов профсоюза по охране труда, мероприятий по документам расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - исправность и соответствие производственного оборудования, транспортных средств и технологических процессов требованиям по охране труда; - соблюдение работниками правил, норм и инструкций по охране труда; выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования, вентиляционных и аспирационных систем и установок, соблюдение технологических режимов и инструкций; - состояние рабочих мест, проходов, проездов, переходов и прилегающей к цеху территории; - наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств, контрольно-измерительных приборов; - своевременность и качество проведения инструктажей работников по охране труда; - наличие средств индивидуальной защиты и правильность их использования работниками; - предоставление работникам компенсаций по условиям труда; - состояние санитарно-бытовых помещений и устройств, обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами; - соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины; - состояние кабинетов и уголков по охране труда, наличие и состояние учебных пособий и средств наглядной агитации | Производственные цеха предприятия | Начальники цехов. Служба охраны труда. Общественные инспекторы по охране труда (уполномоченные лица по охране труда работников). | Регистрация недостатков в журнале ежемесячного контроля, принятие мер по их устранению. Передача информации главному инженеру. Проведение ежемесячного контроля может осуществляться в установленный приказом руководителя организации День охраны труда. В программу Дня охраны труда включаются помимо мероприятий по проверке состояния условий и охраны труда на рабочих местах, на участках и в цехах проведение совещаний с участием руководителей организации, ее структурных подразделений, главных специалистов, представителей службы охраны труда, профсоюза(уполномоченных лиц по охране труда работников). На указанных совещаниях анализируется состояние охраны труда в структурных подразделениях, заслушиваются их руководители, рассматриваются имевшие место случаи нарушения требований по охране труда, изучается передовой опыт работы по охране труда. По итогам проведения Дня охраны труда, при необходимости, может издаваться распоряжение руководителя структурного подразделения предприятия. | Начальники цехов, другие руководители и специалисты, служба охраны труда, общественные инспекторы по охране труда (уполномоченные лица по охране труда работников). При необходимости составляется предписание с конкретными сроками устранения недостатков |
| 15 | Контрольная проверка состояния газосварочных горелок и резаков, испытание на газонепроницаемость | Производственные участки предприятия | Главный механик. Слесарь-ремонтник. | Газовые горелки и резаки должны быть исправны и не пропускать газ при закрытых вентилях | Служба охраны труда. |
| 16 | Контрольный осмотр электросварочных установок и пусковой аппаратуры: наличие с указанием срока следующего испытания, наличие инвентарного номера, наличие и исправность аппаратов защиты и кабелей, наличие заземления корпуса и вторичной обмотки | Производственные участки предприятия | Электротехнический персонал энергетической службы или штата производственных подразделений | Эксплуатация электросварочной установки с истекшим сроком испытания запрещается. | Главный энергетик. Служба охраны труда. |
| 17 | Контроль своевременности проверки знаний рабочих по вопросам охраны труда | Структурные подразделения предприятия | Комиссия по проверке знаний работающих по вопросам охраны труда | У работников должны быть удостоверения по охране труда с записью о прохождении проверки знаний по вопросам охраны туда, наличие протоколов проверки знаний по вопросам охраны туда, которые хранятся в течение 5 лет | Служба охраны труда. |
| 18 | Проверка состояния санитарно-бытовых помещений на соответствие установленным требованиям | Санитарно-бытовые помещения предприятия | Заведующий хозяйством | Ежедневно должна производиться уборка с использованием дезинфицирующих средств. Умывальники должны быть оборудованы смывающими средствами и средствами сушки рук (электрополотенцами и т.п.), в туалете должна быть туалетная бумага | Комиссия предприятия по охране труда. Служба охраны труда. Издается приказ о привлечении к ответственности виновных лиц за несоблюдение норм по содержанию помещений |
| 19 | Контроль за санитарным состоянием рабочих мест в санитарный день (периодически назначаемый день проведения общей уборки и дезинфекции на предприятии) | Производственные участки предприятия | Мастера, механики участков. Заведующий хозяйством | Каждый работник ежедневно обязан убирать рабочее место. В санитарный день должна проводиться общая уборка и дезинфекция. | Начальники цехов, участков. Служба охраны труда. Общественные инспекторы по охране труда |
| Работы и операции, проводимые ежеквартально |
| 20 | Проведение ежеквартального контроля за состоянием охраны труда: - организация и результаты проведения ежедневного и ежемесячного контроля; - выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных нормативными договорами, соглашениями и другими локальными нормативными актами; - выполнение мероприятий по документам расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - своевременность проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и выполнения мероприятий по ее результатам; - техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений и прилегающей к ним территории в соответствии с требованиями по охране труда, состояние дорог, тротуаров, проходов и проездов; - соответствие рабочих мест, технологического, грузоподъемного, транспортного, энергетического и другого оборудования требованиям по охране труда; - эффективность работы вентиляционных систем и установок; - выполнение графиков планово-предупредительного ремонта производственного оборудования; - обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты и организация ухода за ними; - наличие и состояние средств коллективной защиты; - состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; - организация лечебно-профилактического обслуживания работников; - состояние кабинетов и уголков по охране труда; - своевременность и качество обучения и инструктажа работников по вопросам охраны труда; - соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины и др. | Структурные подразделения предприятия | Руководитель предприятия (его заместитель) с участием руководителей служб и(или) отделов, общественные инспекторы по охране труда (уполномоченные лица по охране труда работников) | Контроль может осуществляться в День охраны труда. В программу Дня охраны труда включаются помимо мероприятий по проверке состояния условий и охраны труда на рабочих местах, на участках и в цехах проведение совещаний с участием руководителей организации, ее структурных подразделений, главных специалистов, представителей службы охраны труда, профсоюза (уполномоченных лиц по охране труда работников) На указанных совещаниях анализируется состояние охраны труда в структурных подразделениях организации, заслушиваются их руководители, рассматриваются имевшие место случаи нарушения требований по охране труда, изучается передовой опыт работы по охране труда. По итогам проведения Дня охраны труда, при необходимости может издаваться приказ руководителя предприятия. | Руководитель предприятия, служба охраны труда, общественные инспекторы по охране труда (уполномоченные лица по охране труда работников) |
| 21 | Проверка состояния освещенности территории и рабочих мест | Территория, предприятие, рабочие места | Электротехнический персонал. Служба охраны труда | Проверяется освещенность территории, рабочих мест, при необходимости устанавливаются дополнительные светильники | Главный инженер. Начальники цехов, участков. Служба охраны труда, общественные инспекторы по охране труда (уполномоченные лица по охране труда работников) |
| 22 | Контрольный осмотр газовых баллонов (ацетиленовых, кислородных, с пропан-бутаном), газовых горелок, резаков, кислородных шлангов (рукавов) и редукторов | Производственные участки предприятия | Главный механик. Мастера. | Проверяется исправность запорных устройств баллонов и колпаков, редукторов, горелок, манометров | Служба охраны труда |
| 23 | Подведение итогов смотра-конкурса по предупреждению травматизма, пожаров и возгораний среди структурных подразделений | Предприятие | Главный инженер. Комиссия по охране труда | Определение победителей. Доведение результатов до сведения коллектива | Директор предприятия. Председатель профкома (уполномоченные лица по охране труда работников). |
| Работы и операции, проводимые каждые 6 месяцев |
| 24 | Составление статистической отчетности по форме 2-условия труда (Минтруда и соцзащиты) «Отчет по условиям и охране труда» | Предприятие | Служба охраны труда | Результаты отчета докладываются руководителю предприятия | Руководитель предприятия |
| 25 | Испытание электроизолирующих перчаток | Производственные участки предприятия | Электротехнический персонал | Проверяемые средства должны соответствовать установленным требованиям. Средства, непригодные к применению, подлежат изъятию из эксплуатации. | Главный энергетик. Служба охраны труда. |
| 26 | Проведение повторных инструктажей по охране труда и пожарной безопасности с работниками | Структурные подразделения, кабинет по охране труда. | Мастера, механики участков | Инструктаж по охране труда завершается проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных методов и приемов работы лицом, проводившим инструктаж. Проведение инструктажа подтверждается подписями лиц, проводивших и прошедших инструктаж, в журнале регистрации инструктажа по охране труда | Служба охраны труда. |
| 27 | Проведение испытаний лестниц (деревянных, веревочных и пластсмассовых) и предохранительных поясов. | Производственные участки предприятия | Главный механик. | Лестницы испытываются статической нагрузкой 1200Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном положении. Предохранительные пояса перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев должны подвергаться испытанию статической нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или технических условиях на пояса конкретных конструкций. Результаты испытаний фиксируются в журнале учета и испытаний лестниц | Служба охраны труда. |
| 28 | Визуальный осмотр и измерение заземляющих устройств станочного оборудования | Производственные участки предприятия | Электротехнический персонал | Состояние и величина сопротивления заземляющих устройств должна соответствовать установленным нормам | Главный энергетик. Служба охраны труда. |
| 29 | Проверка и испытание изоляции переносных электроприемников (ручной электромеханический инструмент (кроме II класса) и переносные светильники, вспомогательное оборудование (трансформаторы, преобразователи частоты, кабели-удлинители, сварочные трансформаторы)) | Производственные участки предприятия | Электротехнический персонал | Результаты проверки отражаются в журнале регистрации, инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним | Главный энергетик. Главный инженер. Служба охраны труда. |
| Работы и операции, проводимые ежегодно |
| 30 | Разработка планов мероприятий по охране труда и пожарной безопасности на следующий год | Предприятие | Главный инженер. Служба охраны труда | Планы мероприятий разрабатываются перед началом года. Копии утвержденных планов выдаются в каждое структурное подразделение | Руководитель предприятия. Председатель профкома (уполномоченные лица по охране труда работников) |
| 31 | Предоставление заявки (с пакетом документов) для участия в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию по охране труда и профилактике производственного травматизма | Предприятие | Инженер по охране труда. Комиссия по охране труда | Предоставление заявки (с пакетом документов) в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома – до 15 февраля | Директор предприятия. |
| 32 | Проведение испытаний металлических лестниц | Производственные участки предприятия | Главный механик. | Лестницы испытываются статической нагрузкой 1200Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном положении. Результаты испытаний фиксируются в журнале учета и испытаний лестниц | Служба охраны труда. |
| 33 | Испытание электроизолирующих галош, указателей напряжения и инструмента с электроизолированными рукоятками | Производственные участки предприятия | Электротехнический персонал | Проверяемые средства должны соответствовать установленным требованиям. Средства, негодные к применению, подлежат изъятию из эксплуатации | Служба охраны труда. |
| 34 | Разработка новых и пересмотр инструкций по охране труда и пожарной безопасности | Производственные участки предприятия | Главный инженер. Руководители структурных подразделений. Инженер по пожарной безопасности | Инструкции по охране труда должны пересматриваться для работ с повышенной опасностью каждые 3 года, другие – через 5 лет | Служба охраны труда, общественные инспекторы по охране труда (уполномоченные лица по охране труда работников) |
| 35 | Проверка: - установленных на территории схем движения транспортных средств, - установки плакатов и знаков безопасности | Территория предприятия, производственные помещения | Служба безопасности дорожного движения | Схема и дорожные знаки должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов | Руководитель предприятия. Председатель профкома (уполномоченные лица по охране труда работников) |
| 36 | Проведение технического освидетельствования грузоподъемных средств и грузозахватных приспособлений | Производственные участки предприятия | Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары совместно со специалистом, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии | Находящиеся в работе краны должны быть снабжены табличками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности, даты следующего частичного и полного технического освидетельствования | Руководитель предприятия. Главный механик |
| 37 | Осмотр и проверка состояния электропроводки, измерение сопротивления изоляции (в эксплуатации измерения должны проводиться не реже одного раза в 3 года, а для некоторых видов оборудования (краны, лифты и др.) ежегодно) | Производственные и административные участки предприятия | Электротехнический персонал энергетической службы или штата производственных подразделений. | Составляются протоколы измерений сопротивления изоляции, заземления и зануления, выбраковываются непригодные участки | Главный энергетик. Главный инженер. |
| 38 | Испытание домкратов, горелок, резаков, редукторов, кислородных и ацетиленовых шлангов (рукавов), паяльных ламп | Производственные участки предприятия | Главный механик. Слесарь-ремонтник. | Составляются протоколы испытаний, не прошедшие испытаний средства выбраковываются или сдаются в ремонт | Главный инженер. |
| 39 | Проверка знаний по охране труда рабочих, выполняющих работы с повышенной опасностью | Предприятие | Комиссия по проверке знаний работающих по охране труда предприятия | Проверка знаний проводится по утвержденным билетам с оформлением протокола и выдачей удостоверений по охране труда | Главный инженер. Служба охраны труда. |
| 40 | Инструктаж, проверка знаний и обучение по пожарно-техническому минимуму (ПТМ) в соответствии с Инструкцией о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере (постановление МЧС РБ от 22.05.2018 г. № 36) | Производственные участки предприятия | Лица, ответственные за организацию (проведение) подготовки по программе ПТМ, определенные приказом руководителя организации | Порядок организации подготовки по программе ПТМ, проверки полученных знаний, умений и навыков, место, периодичность проведения, лица, ответственные за организацию (проведение) подготовки по программе ПТМ, должны быть определены приказом руководителя организации. Проведение подготовки по программе ПТМ должно фиксироваться в журнале с выдачей талона о прохождении подготовки по программе ПТМ установленной формы | Руководитель предприятия. Инженер по пожарной безопасности. |
| 41 | Анализ производственного травматизма за год | Предприятие | Служба охраны труда. | Результаты анализа докладываются руководителю предприятия | Руководитель предприятия. |
| Работы и операции, проводимые1 раз в 2 года |
| 42 | Техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением | Территория предприятия | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением | Объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований сосудов определяется руководством по эксплуатации. При отсутствии в нем таких требований техническое освидетельствование проводится согласно требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением | Главный инженер и уполномоченный специалист, осуществляющий производственный контроль. |
| Работы и операции, проводимые 1 раз в 3 года |
| 43 | Проверка знаний по охране труда: руководителя предприятия, его заместителя, ответственного за организацию охраны труда, главных специалистов, работников службы охраны труда (специалистов по охране труда), членов комиссии предприятия по проверке знаний работающих по вопросам охраны труда | Вышестоящая организация или исполнительный комитет города или района | Комиссия по проверке знаний по охране труда | Проверка знаний проводится по утвержденным билетам с оформлением протокола и выдачей удостоверения по охране труда | Руководитель предприятия. |
| 44 | Проверка знаний по охране труда руководителей структурных подразделений и специалистов | Предприятие | Комиссия по проверке знаний работающих по охране труда предприятия | Проверка знаний проводится по утвержденным билетам с оформлением протокола и выдачей удостоверения | Главный инженер. Служба охраны труда. |
| 45 | Обучение и проверка знаний по пожарно-техническому минимуму (ПТМ) руководителей структурных подразделений в соответствии с Инструкцией о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере (постановление МЧС РБ от 22.05.2018 г. № 36) | Производственные участки предприятия | Комиссия по проверке знаний, назначенная приказом (распоряжением) руководителя предприятия | Проведение подготовки по программе ПТМ должно фиксироваться в журнале с выдачей талона о прохождении подготовки по программе ПТМ установленной формы | Главный инженер. Инженер по пожарной безопасности |
| 46 | Испытание электроизолирующих бот | Производственные участки предприятия | Электротехнический персонал | Проверяемые средства должны соответствовать установленным требованиям. Средства, негодные к применению, подлежат изъятию из эксплуатации | Главный энергетик. Служба охраны труда. |
| 47 | Проведение полного технического освидетельствования (ПТО) и испытаний кран-балок и грузозахватных приспособлений в соответствии с Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов | Производственные участки предприятия |  |  | Главный инженер. Служба охраны труда. |